## Slide 1: Präsentation des Prototyps
Packet LOSS Traces in netem

## Slide 2: Agenda
Zielsetzung
Generierung von Traces
Manipulation von Netem

## Slide 3
Meilenstein 2 - Zielsetzung
Notes: 3

## Slide 4: Tool 1 | TraceGenerator
Paketverlustmodelle
Bernoulli
Simple Gilbert
Gilbert
Gilbert-Elliot
4-State-Markov
Weitere Zielsetzungen
Spezifische Zielsetzung
Reproduzierbarkeit
  Gleichverteilte Zufallszahlen
  Reproduzierbare Zufallszahlen
  Seedübergabe per Parameter
Skalierbarkeit
  Große Periodenlänge
Mersenne-Twister-Generator
Notes: Skalierbarkeit: Viele Pakete

## Slide 5: Tracegenerator – Der Aufbau
PAP/UML irgendwas zum Überblick geben

## Slide 6: Modell-Validierung
Idee
Netem Modell-parametrisierung
Lokaler Ping mit 200000 Paketen
Ausgabe loggen und parsen
Generator parametrisierung
Trace generieren
Parse mit Validationtool
Kolmogorov-Smirnov Test

## Slide 7: Modell-Validierung
Ergebnisse

## Slide 8: Modell-Validierung
 |  | Overall Packetloss |  | #Packets received |  | #Packets lost |  | Kolmogorow-Smirnow-Test |  |  |  | Datasizes [#Values] | 
Model | Model Parameter | Netem | Our Tool | Netem | Our Tool | Netem | Our Tool | D | p-value | Decision-Value | H0-Decision | Netem (n) | Our Tool (m)
Bernoulli_GEMODEL | p=12% | 10,723% | 11,936% | 178554 | 176128 | 21446 | 23872 | 0,059245 | 2,20E-16 | 0,013381116 | rejected | 42878 | 42031
Bernoulli_RAND | p=12% | 12,048% | 11,936% | 175905 | 176128 | 24095 | 23872 | 0,0030614 | 0,989 | 0,013423212 | not rejected | 42339 | 42031
Simple Gilbert | P=12%, r=85% | 12,308% | 12,294% | 175384 | 175413 | 24616 | 24587 | 0,002146 | 1 | 0,01348287 | not rejected | 41767 | 41857
Gilbert | p=12%, r=85%, 1-h=90% | 11,136% | 11,057% | 177729 | 177886 | 22271 | 22114 | 0,0033355 | 0,9832 | 0,014073204 | not rejected | 38481 | 38275
Gilbert-Elliot | p=20%, r=70%, 1-h=95%, 1-k=3% | 23,383% | 23,288% | 153235 | 153424 | 46765 | 46576 | 0,0037059 | 0,7559 | 0,010738551 | not rejected | 66286 | 65545
4-State-Markov | p13=20%, p31=70%, p32=10%, p23=90%, p14=5% | 24,539% | 24,623% | 150922 | 150755 | 49078 | 49245 | 0,0012686 | 1 | 0,009647656 | not rejected | 81532 | 81793
Ergebnisse
IN POWERPOINT KONVERTIEREN UND SCHÖN MACHEN

## Slide 9: Parameterschätzung aus Traces
Bernoulli, Simple Gilbert
  Zustände eindeutig erkennbar
  Trivial, Zuverlässig
Gilbert
  Gilberts Methode zur Parameterschätzung
  Problem: Sehr instabil, Parameter können unmögliche Werte annehmen
Gilbert-Elliot, 4-State-Markov
  Schwellenwerte für einzelne Zustände definieren
  Gilbert: RFC3611 empfiehlt 16 „corresponds to gap characteristics of good quality“
  4-State-Markov: Keine Literaturangabe  Educated Guessing
  Zustände in gegebenem Trace zählen
  Ergebnisse sind sehr instabil

## Slide 10: Parameterschätzung aus Traces
PLOT von Gilbert-Elliot mit unterschiedlichen Schwellenwerten
Ergebnisse

## Slide 11: Ausblick
Kompatibilität zu weiteren Protokollen herstellen
  TCP
Refinement der Parameterschätzung aus Trace
  Gilbert Elliot:
  4-State-Markov: Baum-Welch Algorithmus

## Slide 12: Agenda
Zielsetzung
Generierung von Traces
Manipulation von Netem

## Slide 13: TOOl 2 | Erweiterung netem
Entwicklungsumgebung
  Ubuntu 18.04
  Linux Kernel 4.17.0_rc3
  Iproute2 4.15

## Slide 14: Funktionsweise Netem
Ermöglicht Netzwerk Emulation
  Delay, loss, duplication, und re-ordering von Paketen
Besteht aus zwei Teilen:
  Einem Bestandteil des tc-Userinterfaces
    tc (traffic control) Teil von iproute2, ermöglicht die Paketverarbeitung
  Einem Kernmodule
    Zuständig für Netzwerk Emulation

## Slide 15: Herausforderung
„Beliebig“ große Traces einlesen
Auslesen des Trace im Kernel
Sollten nie im Kernel ausgeführt werden
I/O-Operationen im Kernel nicht mehr möglich
Senden des Trace per Netlink
Komplex, wegen umfangreicherer Änderungen
Sprengt den Ramen für den Protorypen
Kopieren des Trace im Kernel aus Userspace
copy_from_user()
Problematische Speicherfreigabe
Design Möglichkeiten

## Slide 16: Herausforderung
Kopieren des Trace im Kernel aus Userspace
Stack
Heap
Shared Memory
fork()
Max 8192 Bytes
Memory leaks

## Slide 17: Modifizierungen

## Slide 18: Ausblick
Erweiterung Shared Memory
  Kommunikation zwischen Kernel und Child
Full Copy vs. Partial Copy
  Performancetest
Erweiterbarkeit um weitere Trace-Eigenschaften