## Slide 1: Präsentation des Prototyps
Packet LOSS Traces in netem

## Slide 2: Agenda
Zielsetzung
Generierung von Traces
Manipulation von Netem

## Slide 3
Meilenstein 2 - Zielsetzung
Notes: 3

## Slide 4: Tool 1 | TraceGenerator
Paketverlustmodelle
Bernoulli
Simple Gilbert
Gilbert
Gilbert-Elliot
4-State-Markov
Weitere Zielsetzungen
Spezifische Zielsetzung
Reproduzierbarkeit
  Gleichverteilte Zufallszahlen
  Reproduzierbare Zufallszahlen
  Seedübergabe per Parameter
Skalierbarkeit
  Große Periodenlänge
Mersenne-Twister-Generator
Notes: Skalierbarkeit: Viele Pakete

## Slide 5: Umsetzung
Modellauswahl
Modell A
Modell B
...
Extrakteur
Modifiziertes Netem
Modellparameter
Parametrisierungsfalg
Real-world Trace
Modellparameter
Real-world loss-Trace
Loss-Trace
Überblick

## Slide 6: Umsetzung
Modellauswahl
Modell A
Modell B
...
Extrakteur
Modifiziertes Netem
Modellparameter
Parametrisierungsfalg
Real-world Trace
Modellparameter
Real-world loss-Trace
Loss-Trace
Loss-trace generierung: -gen

## Slide 7: Umsetzung
Modellauswahl
Modell A
Modell B
...
Extrakteur
Modifiziertes Netem
Modellparameter
Parametrisierungsfalg
Real-world Trace
Modellparameter
Real-world loss-Trace
Loss-Trace
Real-World trace Extrahieren: -parse

## Slide 8: Umsetzung
Modellauswahl
Modell A
Modell B
...
Extrakteur
Modifiziertes Netem
Modellparameter
Parametrisierungsfalg
Real-world Trace
Modellparameter
Real-world loss-Trace
Loss-Trace
Real-World Parameter Extrahieren: -Import

## Slide 9: Tracegenerator – Der Aufbau
PAP/UML irgendwas zum Überblick geben

## Slide 10: Modell-Validierung
Ablauf
Parameter
Netem
Ping
Log
Trace
Generator
Trace
Validierungstool
Kolmogorov-
Smirnov Test
Validierungstool
Input: 0000001111100000001111111
Output: -6 5 -7 7
R: ECDF

## Slide 11: Modell-Validierung
Ergebnisse

## Slide 12: Modell-Validierung
Modell | Paketverlust |  | D | P-Wert | Entscheidungs-wert
 | Netem | Wir |  |  | 
Bernoulli GEMODEL | 10,723% | 11,936% | 0,059245 | 2,2e-16 | 0,01338
Bernoulli RAND | 12,048% | 11,936% | 0,003061 | 0,989 | 0,01342
Simple Gilbert | 12,308% | 12,294% | 0,002146 | 1 | 0,01348
Gilbert | 11,136% | 11,057% | 0,003336 | 0,983 | 0,01407
Gilbert-Elliot | 23,383% | 23,288% | 0,003706 | 0,756 | 0,00107
Markov | 24,539% | 24,623% | 0,001268 | 1 | 0,00965
Ergebnisse

## Slide 13: Parameterschätzung aus Traces
Bernoulli, Simple Gilbert
  Zustände eindeutig erkennbar
  Trivial, Zuverlässig
Gilbert
  Gilberts Methode zur Parameterschätzung
  Problem: Sehr instabil, Parameter können unmögliche Werte annehmen
Gilbert-Elliot (GE), 4-State-Markov
  Schwellenwerte für einzelne Zustände definieren
  GE: RFC3611 empfiehlt 16 „corresponds to gap characteristics of good quality“
  4-State-Markov: Keine Literaturangabe  Educated Guessing
  Zustände in gegebenem Trace zählen
  Ergebnisse sind sehr instabil
ANHANG FOLIE ZUM ERKLÄREN
DER EINZELNEN METHODEN

## Slide 14: Parameterschätzung aus Traces
PLOT von Gilbert-Elliot mit unterschiedlichen Schwellenwerten
Ergebnisse

## Slide 15: Ausblick
Kompatibilität zu weiteren Protokollen herstellen
  TCP
Refinement der Parameterschätzung aus Trace
  Gilbert Elliot:
  4-State-Markov: Baum-Welch Algorithmus

## Slide 16: Agenda
Zielsetzung
Generierung von Traces
Manipulation von Netem

## Slide 17: TOOl 2 | Erweiterung netem
Entwicklungsumgebung
  Ubuntu 18.04
  Linux Kernel 4.17.0_rc3
  Iproute2 4.15

## Slide 18: Funktionsweise Netem
Ermöglicht Netzwerk Emulation
  Delay, loss, duplication, und re-ordering von Paketen
Besteht aus zwei Teilen:
  Einem Bestandteil des tc-Userinterfaces
    tc (traffic control) Teil von iproute2, ermöglicht die Paketverarbeitung
  Einem Kernmodule
    Zuständig für Netzwerk Emulation

## Slide 19: Herausforderung
„Beliebig“ große Traces einlesen
Auslesen des Trace im Kernel
Sollten nie im Kernel ausgeführt werden
I/O-Operationen im Kernel nicht mehr möglich
Senden des Trace per Netlink
Komplex, wegen umfangreicherer Änderungen
Sprengt den Ramen für den Protorypen
Kopieren des Trace im Kernel aus Userspace
copy_from_user()
Problematische Speicherfreigabe
Design Möglichkeiten

## Slide 20: Herausforderung
Kopieren des Trace im Kernel aus Userspace
Stack
Heap
Shared Memory
fork()
Max 8192 Bytes
Memory leaks

## Slide 21: Modifizierungen

## Slide 22: Ausblick
Erweiterung Shared Memory
  Kommunikation zwischen Kernel und Child
Full Copy vs. Partial Copy
  Performancetest
Erweiterbarkeit um weitere Trace-Eigenschaften

## Slide 23: ANHANG

## Slide 24: Modell-Validierung
Validierungstool
Input: 0000001111100000001111111
Output: -6 5 -7 7
R: ECDF
Idee
Netem Modell-parametrisierung
Ping mit 200000 Paketen
Ausgabe loggen und parsen
Generator parametrisierung
Trace generieren
Parse mit Validierungstool
Kolmogorov-Smirnov Test

## Slide 25: Kolmogorov-Smirnov Test
Nullhypothese : Die Burstlängen von Netem und unserem Tool haben die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung
wird abgelehnt, wenn
Signifikanzniveau
= Größe des Netem Datensatzes
= Größe des Datensatzes unseres Tools

## Slide 26: Kolmogorov-Smirnov Test
Modell | Datengrößen |  | D | P-Wert | Entscheidungs-wert
 | Netem | Wir |  |  | 
Bernoulli GEMODEL | 42878 | 42031 | 0,059245 | 2,2e-16 | 0,01338
Bernoulli RAND | 42339 | 42031 | 0,003061 | 0,989 | 0,01342
Simple Gilbert | 41767 | 41857 | 0,002146 | 1 | 0,01348
Gilbert | 38481 | 38275 | 0,003336 | 0,983 | 0,01407
Gilbert-Elliot | 66286 | 65545 | 0,003706 | 0,756 | 0,00107
Markov | 81532 | 81793 | 0,001268 | 1 | 0,00965

## Slide 27: Parameterschätzung Gilbert
Erklärung – Gilberts Methode

## Slide 28: Parameterschätzung Gilbert-Elliot
Erklärung

## Slide 29: Parameterschätzung Markov
fzrtzfghfgh